## Antilles 2003					Condensateur d'un flash	 4 pts			Corrigé

1. Charge du condensateur :

# 1.1.  [R.C] = [R].[C]	loi d'Ohm: u = R.i  donc  [R] =

# d'autre part Q = C.U  donc C =

# et Q = I.(t		soit C = 		[C] =

# [RC] =  (  = [T]  	La constante RC est homogène à un temps , comme (.

# 1.2. ( = R.C = 1,00(103( 150(10–6 = 0,150 s

# 1.3. E = ½ C.U22 = 0,5( 150(10–6 ( 3002 = 6,75 J

# 1.4. E' = ½ C.U12 = 0,5(150.10–6 ( 1,502 = 1,69.10– 4 J. Cette énergie est insuffisante pour créer un éclair de flash. Il faut donc utiliser une haute tension.

# 2. Décharge.

# 2.1.1. Pour déterminer (' graphiquement, on peut utiliser différentes méthodes :

# a) La tangente à l'origine coupe l'asymptote (u = 0 V) au temps (' .

# b) Au temps (', u = 0,37.U2

# u((')= 110 V

# (’ = 1,5 ms

(' = 1,2 ms

# 2.1.2. ( = 150 ms et (' = 1,5 ms.

# La charge du condensateur est cent fois plus longue que sa décharge.

# La décharge complète se fait en un temps de 5 (', soit un temps très court. Toute l'énergie du condensateur est donc libérée en un temps très court, ce qui permet de créer un éclair.

# 2.2. Le flash est représenté par la résistance r.

# D'après le montage, la loi d'additivité des tensions donne :

# u + ur = 0 	ou	u + r.i = 0

# or i =  et q = C.u  soit i = C.

# D’où  u + r.C.  = 0

# en divisant chaque terme par r.C, on vérifie  = 0		décharge

# 2.3.  Solution proposée u = U0 exp ( –t / (' )

# = .exp( – t / ( ' ) = .exp( – t / ( ' )

# En remplaçant u par son expression dans l’équation différentielle, il vient :

# .exp( – t / (')  +  U0 exp ( –t / (' ) = 0

# 2.4. U0 est la valeur maximale de la tension u, c'est la tension à l'instant où la décharge débute.

# 2.5. D'après la courbe, u(0) = U0 = 300 V. Cette valeur est supérieure à 250 V, elle permet donc de créer un éclair.

# Text boxes

0,37U2

u(0) = U2 = 300V

u((') = 0,37.U2

( '

i

uR