# Antilles – Guyane 09/2008						Correction © http://labolycee.org

EXERCICE II. ALIMENTATION SIMPLIFIÉE D’UN INJECTEUR D’AUTOMOBILE  (4 points)

1. Étude de la tension aux bornes de la bobine

1.1.(0,25pt) La période T de la tension uL(t) est : T = 20 ms   (voir doc. a)

1.2. (0,25pt) La période T’ du cycle d’injection est : T’ = (t + (t’ = 20 ms.  (voir doc. a)

1.3. (0,125pt) Les deux périodes sont égales : T = T’ = 20 ms.

1.4. Retrouvons la valeur « 3000 tours par minute » à partir de la valeur de T’ = 20 ms = 2,0 ( 10–2 s :

1 tour		(  	T’ =  2,0 ( 10–2 s

N tours	( 	1 min = 60 s				(0,625 pt)

Donc :	N = = 3,0 ( 103  tours.  On retrouve bien la valeur indiquée dans l’énoncé.

2. Détermination de l’inductance de la bobine

2.1. Visualisation des tensions

2.1.1.(0,125) La voie EA0 visualise la tension uR(t) entre la masse et le point A (voir ci-contre).

2.1.2.(0,125) La voie EA1 visualise la 
tension e(t) = uR(t) + uL(t) entre la masse et le point B.

2.2.(0,25) La loi d’additivité des tensions donne :

e(t) = uR(t) + uL(t)

donc :	uL(t) = e(t) – uR(t).

On obtient la tension uL(t) en faisant, à chaque instant, la différence entre les tensions e(t) et uR(t) obtenues respectivement sur les voies EA1 et EA0.

2.3.1. (0,25) Loi d’Ohm : uR(t) = R.i(t)   (convention récepteur), donc : i(t) = . (0,25)

En dérivant par rapport au temps, avec R constante, il vient : 	(0,25)

2.3.2. Le terme  représente le coefficient directeur des segments de droite en pointillés pour l’intervalle donné. Voir document ci-dessous.

2.3.3.(0,125) unités, voir tableau ci-dessous.

(0,5 pt)

D’après 2.3.1.

| Intervalle (t : = 1,3 ( 103 V.s-1 = = 1,3 A.s-1 uL(t) = 2,5 V (lecture graphique) | Intervalle (t’ : = – 2,4 ( 102 V.s-1 = = – 0,24 A.s-1 (0,125pt) uL(t) = – 0,5 V (lecture graphique) |
| --- | --- |

2.4.  tension aux bornes de la bobine :  uL(t) = L. 	donc	L =         (0,125pt)

Intervalle (t :  L = = 1,9 H	(0,25pt)		Intervalle (t’ :  L = = 2,1 H     (0,25pt)

|  | (t | (t’ |
| --- | --- | --- |
| (V.s-1) | 1,3(103 | – 2,4 ( 102 |
|  | 1,3 | – 0,24 |
| uL(t) (V) | 2,5 | – 0,5 |
| L (H) | 1,9 | 2,1 |

(0,125) La donnée constructeur L = 2,0 H est bien cohérente avec les valeurs calculées (écart relatif 
de 5 %).

# Text boxes

T

T

T

T

T = 20 ms

T’

B

A

Pour la durée (t’ :

= = – 2,4(102  V.s-1

Pour la durée (t (vérification):

= = 1,3(103  V.s-1

uL = 2,5 V

uL = – 0,5 V

uR = 2,0 V

uR = – 2, 0 V

3